## Slide 1: Aeronautics Workshop Part 1: Glider Design
Prepared by:
Elyes Khechine
Ahmed Aziz Bousaid
Nermine Gharbi
GitHub

## Slide 2: INTRODUCTION
Suite aux formations d'initiations dans l’axe d’aéronautique déroulée au sein de l'INSAT par le club AerobotiX, nous avons procédé à réaliser une conception complète d’un planeur pour mettre concrètement en application les connaissances acquises.

## Slide 3: AERONAUTICS WORKSHOP PLAN
Aero
Construction
Coupez les morceaux et assemblez-les tous avec l'électronique.
Conception Planeur
Savoir faire un bon design d’un planeur conformément au règles prescrites.
Conception Polyclub
Modéliser les composants nécessaires pour un Polyclub.
Pilotage
Time to have fun with your new creation!

## Slide 4: NOMENCLATURE

## Slide 5: Conception des ailes 01

## Slide 6: METHODOLOGY
03
Evaluer l’allongement
Les calculs précédents ont abouti à un allongement de 6.667, qui bien obéit à la marge d’allongement de 6 à 8 pour un planeur d’envergure 1m.
01
Fixer l’envergure
L’envergure a été fixé 1m dès le début.
02
Dimensionnement des ailes
Pour avoir des valeurs simples, on a d’abord fixer la corde emplant. Ba à 20cm. Puisque on a Enva=1m, la longueur d’une aile sera La=0.5m. D’après la formule de la surface d’un trapèze: Sa= (Ba+ba)*La, on a donc ba=10cm.
04
Calcul de la surface Sa
En injectant les valeurs de l’allongement et de l’envergure dans la formule: Sa= Env²/λa , on a pu obtenir une surface alaire Sa=15cm.

## Slide 7: Conception du stabilisateur 02

## Slide 8: METHODOLOGY (1)
03
Choix de l’allongement
Puisque l’Env du stab est proportionnelle à l’allongement, on a opté pour l’allongement minimale égale à 3. Ce choix permet donc de réduire l’Env et ainsi diminuer les dimensions et le poids du planeur.
01
Fixer une corde
Ici, on a opté à fixer la corde emplant du stab Bs à 9cm pour avoir le maximum de valeurs simples possible.
02
Choix de la surface Ss
Conformément à la marge, on a choisi une surface de stab égale à 10% la surface alaire. Ceci permet de réduire un peu le poids et les dimensions réelles du stab.
04
Dimensionnement obtenu
Les choix précédents on aboutit à une Envs=21.21cm du stab, la longueur panneau sera Ls=10.6cm. D’après la formule de la surface d’un trapèze: Ss= (Bs+bs)*Ls, on a donc bs=5.14cm.

## Slide 9: METHODOLOGY (2)
07
Calcul de BL et B
On a donc tous les données pour calculer BL=Vs * CAMa * (Sa/Ss)
On a obtenu BL= 778mm. Puis, suite à la détermination des distances Da=Ba-ba et Ds=Bs-bs, on obtient le levier stab B=873.163mm
05
Fixer le coef. Vs
Le calcul de la distance BL nécessite de fixer le coef Vs. Pour le max de stabilité, on a au début opté pour la valeur max admissible égale 0.8, mais suite à obtenir plus tard une longueur de fuselage énorme, on a opté à le réduire jusqu’à 0.5 pour ne pas dépasser 1.2m en longueur.
06
Calcul de CAMa et CAMs
Pour calculer la corde aérodynamique moyenne d’aile (CAMa) et du stab (CAMs), on a utilisé le logiciel PredimRC qui, après saisie des des dimensions des ailes et du stab, a donnée directement les valeurs CAMa=155.6mm et CAMs=72.5.
08
Dérive, hauteur et écart latéral
Pour la dérive, on l’a choisi 60% de la surface du stab, ce qui donne 0.9dm².
Pour la hauteur, on a l’a fixé à zéro pour ce planeur. Et l’écart latéral est laissé par défaut à 20mm;

## Slide 10: Conception du fuselage et optimization 03

## Slide 11: METHODOLOGY
03
Optimization du CG
Puisque on vise toujours à avoir un centrage d'environ 30% de la corde moyenne pour la marge statique de 5%, l’optimization est inévitable.
On a joué principalement sur les valeurs de levier nez, de longueur et de largeur du fuselage (10cm), et de Vs.
01
Fixer une levier nez
Pour ne pas dépasser 1.2m en longueur du fuselage, on a opté à fixer le levier nez d’abord à 20cm. À la fin des optimizations, on a l’augmenter à une valeur finale de lvn=21cm.
02
Longueur du fuselage
Pour calculer sa longueur, on a utilisé la formule Lf=B+Bs+lvn. Le calcul donne Lf=1.173m après tous les optimizations.
04
Voilà!
Après vérification de la charge pour un planeur d’Env 1m et de masse compris entre 150-200g qui était bien dans la marge, nous étions satisfaits des résultats.

## Slide 12: Values summary

## Slide 13: PredimRC Results

## Slide 14: PredimRC Results

## Slide 15
THANKS